OBEC SUDISLAV  NAD ORLICÍ

změna č. 1 ÚPO

##### Sudislav nad orlicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2010

Pořizovatel

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Stavební úřad

Lukáš Franz

Zpracovatel

Ing. arch. Petr Kulda

Autorizovaný architekt

TIPOS, spol. s r. o.,

Husova 888

Ústí nad Orlicí

LEDEN 2010

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2010

o vydání změny č. 1 územního plánu obce Sudislav nad Orlicí

Zastupitelstvo obce Sudislav nad Orlicí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

tuto  změnu č. 1 územního plánu obce Sudislav nad Orlicí schváleného usnesením Zastupitelstva obce č. 10 ze dne 16.10.2006, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce     č. 1/2006. Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění a doplňuje takto:

1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

a.	Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je stanoveno ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 58 a je zakresleno ve výkresové části v rámci původní grafiky. V rámci lokality 1 dojde k rozšíření zastavitelného území.

b.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Nová výstavba je navrhována do lokality 1 dle konkrétních požadavků. Plocha navrhované lokality navazuje na stávající zastavěné plochy. Požadavky vzhledem k širším územním vztahům nejsou známy.

c.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,

ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c.1. Bydlení venkovského typu

Pro bydlení venkovského typu je navržena lokalita 1.

d.	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její

umísťování

d.1. Doprava – napojení na komunikační systém

Napojení lokality 1 je možné ze stávající místní komunikace.

d.2. Vodní hospodářství

d.2.1. Zásobování vodou

Zásobování lokality 1 je možné z navrhovaného vodovodního řadu, vedoucího v místní komunikaci podél navrhované lokality.

d.3. Splašková kanalizace a čištění odpadních vod

Odkanalizování lokality 1 bude řešeno individuálně domovní ČOV a trativodem.

d.4. Dešťové vody

Dešťové vody ze střech navrhovaných objektů resp. ze zpevněných ploch budou svedeny na terén.

d.5. Teplofikace

d.5.1. Napojení na plynovod

S napojením navrhované lokality na STL plynovodní řady se neuvažuje.

d.6. Energetika - napojení na elektrické rozvody

Lokalitu 1 lze napojit ze stávajícího sloupu el. vedení, situovaného poblíž navrhované lokality a odsud novým kabelem, vedeným v místní komunikaci.

d.7. Spoje a telekomunikace - napojení na telekomunikační rozvody

# V případě zájmu lze navrhovanou lokalitu 1 napojit na stávající místní telefonní kabely, vedoucí poblíž navrhované lokality.

e.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení

podmínek pro změny v jejich  využití, územní systém ekologické

stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před

povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

# Tato oblast není Změnou č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nijak dotčena.

f.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné

jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě

podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity

využití pozemků v plochách)

Regulativy pro jednotlivé plochy zůstávají beze změn.

g.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti

státu a ploch pro sanaci, pro které lze práva k pozemkům

a stavbám vyvlastnit

V rámci změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí není požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro sanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

i.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu

připojené grafické části

i.1. Textová část

Textová část návrhu Změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí obsahuje 3 listy.

### 2.  GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

### Je sestavena v souladu s původním členěním výkresové části územního plánu.

### A.	Hlavní výkres, schéma dopravního řešení – výřez	1 : 2880 – 1 list

## B.a.	Inženýrské sítě (vodovod, plyn, elektro, telekomunikace) – výřez	1 : 2880 – 1 list

O D Ů V O D N Ě N Í

### 1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

a.  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

O pořízení předmětné změny rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudislav nad Orlicí usnesením č. 10 ze dne 3.11.2008. Na základě tohoto usnesení byl vypracován pořizovatelem návrh zadání změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí, který byl projednán v souladu se stavebním zákonem a byl schválen Zastupitelstvem obce Sudislav nad Orlicí dne 9.3.2009 pod č. usn. 2.

Po schválení zadání následovalo vypracování návrhu změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí (zpracovatel Ing. arch. Petr Kulda, Ústí nad Orlicí).

Návrh změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí  byl projednán podle § 50-54 stavebního zákona:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 18.8.2009 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu změny byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od 28.7.2009 do 17.9.2009 a také byla k dispozici na internetové adrese:  http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-zmena-sudislav/,

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh posouzen krajským úřadem (stanovisko ze dne 9.10.2009 pod č.j. KrÚ 50214/2009 OSRKEF),

- Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě v Sudislavi nad Orlicí od 26.10. - 14.12.2009 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-zmena-sudislav/

- Veřejné projednání se konalo 14.12.2009 od 15,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sudislavi nad Orlicí (zápis z tohoto jednání je uložen ve spisu na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

b.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou

krajem

b.1. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

S obcí Sudislav n.O. sousedí na severu město Brandýs nad Orlicí a obec Orlické podhůří, na východu město Ústí nad Orlicí a obec Hrádek, na jihu obec Jehnědí a na západě obec Oucmanice. Vzhledem k situování lokality 1 lze konstatovat, že ke kolizím mezi záměry změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí

a záměry sousedních obcí nedochází. Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí rovněž neobsahuje žádné návrhy, které by přesahovaly na území sousedních obcí a také v žádném případě nedochází ke kolizím mezi jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí.

b.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí je v souladu se schváleným ÚP VÚC Pardubického kraje, ze kterého pro tuto změnu nevyplývají žádné konkrétní návrhy. Dále lze konstatovat, že návrh změny č. 1 územního plánu obce je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009.

c. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v     § 18 a § 19 stavebního zákona.

d. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

e. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKME ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí bylo zasláno následujícím orgánům státní správy a organizacím:

Dotčené orgány:

Ministerstvo dopravy ČR, Praha – bez stanoviska

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha – bez připomínek

Ministerstvo životního prostředí, Hradec Králové – bez připomínek

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Krajská hygienická stanice, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Krajský úřad PK, odbor ŽP a zemědělství, Pardubice – bez připomínek

Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Městský úřad – odbor dopravy, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Městský úřad – odbor ŠKTM, Ústí nad Orlicí - do textové části změny požadujeme doplnit tuto formulaci: „Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé toto území považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/200 Sb.m.s. se všemi důsledky z toho plynoucími.“

Vyhodnocení: požadavek splněn – výše uvedený text je uveden v textové části - odůvodnění

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu změny – bez připomínek

Hasičský záchranný sbor, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu změny – bez připomínek

Obvodní báňský úřad, Trutnov – bez připomínek

Státní energetická inspekce, Pardubice – bez připomínek

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – bez připomínek

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu změny – bez připomínek

Krajský úřad, oddělení územního plánování, Pardubice – bez připomínek

Sousední obce:

Obec Hrádek – bez stanoviska

Obec Jehnědí - bez stanoviska

Obec Orlické Podhůří – bez stanoviska

Obec Oucmanice – bez stanoviska

Město Brandýs nad Orlicí – bez stanoviska

Město Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Ostatní subjekty :

Centrum dopravního výzkumu, Praha – bez připomínek

České dráhy a.s., Praha – bez stanoviska

České radiokomunikace a.s., Praha – bez stanoviska

Telefónica O2, a.s., Praha – bez stanoviska

Český telekomunikační úřad, Hradec Králové – bez stanoviska

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové – bez stanoviska

Povodí Labe, s. p., Hradec Králové – bez připomínek

Pozemkový fond, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha – bez stanoviska

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice – bez připomínek

Správa železniční dopravní cesty, Praha – bez připomínek

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu změny – bez připomínek

Státní plavební správa, Praha – bez připomínek

Vodovody a kanalizace a.s., Jablonné nad Orlicí – bez stanoviska

Vojenská a ubytovací správa, Pardubice – bez připomínek

Východočeská energetika a.s., Praha –bez připomínek

Východočeská plynárenská a.s., Hradec Králové – bez stanoviska

Úřad pro civilní letectví ČR, Praha – bez připomínek

Zemědělská vodohospodářská správa, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad – odbor životního prostředí, Pardubice - č.j. KrÚ 41624/2009/OŽPZ/Bo ze dne 17.8.2009 - souhlas k uvedené věci „ÚP Sudislav nad Orlicí, změna č. 1, návrh“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu.

Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – č.j. 39836/2009/ŽP/4759/Bu ze dne 30.9.2009 – lokality změn, které doposud nejsou v zastavěném území, nelze do něho zahrnout, protože nesplňují podmínky uvedené v § 58 odst. 2 stavebního zákona – tento požadavek je respektován.

f.	údaje o splnění zadání A o splnění Pokynů pro zpracování návrhu

Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí je zpracována na základě Zadání změny č. 1, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 09.03.2009 pod číslem usnesení 2. Lze konstatovat, že všechny požadavky a pokyny, obsažené v Zadání, byly splněny.

g.	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve

vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Lze konstatovat, že Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí byla vzhledem k jednoznačnosti dané problematiky zpracována pouze v jedné variantě. Přijaté řešení splňuje všechny požadavky objednatele a je rovněž v souladu s příslušnou legislativou.

g.1. Základní údaje

*	Objednatel změny č. 1 :

Obec Sudislav nad Orlicí

se sídlem 	:  Sudislav nad Orlicí

Zastoupený	:  starostou panem PhDr. Janem Veverkou

* 	Pořizovatel změny č. 1 :

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

* 	Zpracovatel :

Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS

Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí

telefon 465 523 086

mobil 602 305 538

e-mail : kulda.petr@atlas.cz

g.1.2. Použité podklady

- ÚP VÚC Pardubického kraje

- ÚPO Sudislav nad Orlicí

- Nahlížení do katastru nemovitostí – internetový prohlížeč ČÚZK

g.1.3. Zhodnocení předcházejících podkladů

Pro obec Sudislav nad Orlicí byl zpracován a v roce 2006 schválen Územní plán, zpracovatel Ing. arch. Petr Kulda, Ústí nad Orlicí, z něhož bylo možné při zpracování Změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí vycházet.

g.1.4. Vymezení zájmového území

Řešené území sestává z katastru obce Sudislav nad Orlicí o rozloze 642,5440 ha.

g.1.5. Popis území - místopis

Obec Sudislav nad Orlicí se nachází ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji nedaleko měst Brandýs nad Orlicí a Ústí nad Orlicí. Navrhovaná lokalita je situována na JV okraji zastavěné části obce.

g.1.6. Návrh změn hranic katastru obce

V rámci Změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nejsou ze strany obce požadavky na provedení změn hranic katastru obce.

g.2. Geografie a geologie

g.2.1. Geologické poměry

Geologický průzkum v navrhované lokalitě nebyl prováděn.

g.2.2. Hydrogeologické poměry

V navrhované lokalitě nedochází ke zhoršení odtokových poměrů. Dešťové vody ze střech navrhovaných objektů resp. ze zpevněných ploch v lokalitě 1 budou svedeny na terén.

g.2.3. Ložiska stavebních nerostných surovin

Této oblasti se Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nedotýká.

g.2.4. Sesuvná území

Této oblasti se Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nedotýká.

g.2.5. Radonové poměry

Zjišťování výskytu radonu v půdním vzduchu v navrhované lokalitě nebylo prováděno. Na základě zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu v rámci lokalit v dotčeném území lze očekávat převážně střední radonový index.

g.2.6. Poddolovaná území a seismicita

Této oblasti se Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nedotýká.

g.3. Historie

g.3.1. Památková péče

Této oblasti se Změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nedotýká.

g.3.2. Archeologie

Katastrální území obce Sudislav nad Orlicí je územím s archeologickými nálezy, což vyplývá z toho, že obec je trvale osídlena od 13. století (první zmínka pochází z roku 1292).

Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé toto území považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/200 Sb.m.s. se všemi důsledky z toho plynoucími.

g.4. Demografie

g.4.1. Stávající stav

Tato oblast není Změnou č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nijak dotčena.

g.4.1.1. Základní údaje o sídle

Tato oblast není Změnou č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nijak dotčena.

g.4.1.2. Obyvatelstvo

Tato oblast není Změnou č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nijak dotčena.

g.4.1.3. Zaměstnanost

Tato oblast není Změnou č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nijak dotčena.

g.4.1.4. Přehled bytového fondu

Tato oblast není Změnou č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nijak dotčena.

g.5. Přehled a charakteristika funkčních ploch

g.5.2. Území obytné

Pro plochy bydlení venkovského typu je navržena lokalita 1.

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH PARCELÁCH – LOKALITA 1

Charakteristika : rovinný pozemek u místní komunikace v JV část obce

| číslo parcely | kultura | BPEJ | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 | TTP | 52 501 | bydlení venkovského typu | 699 | 699 |
| 667/4 | TTP | 52 501 |  | 108 | 108 |
|  |  |  |  | celkem | 807 |

g.6. Vodní hospodářství

g.6.1.1. Zásobování vodou

Zásobování lokality 1 je řešeno napojením na navrhovaný veřejný řad PE DN 63, vedený v místní komunikaci podél lokality.

g.6.1.2. Kanalizace a čištění odpadních vod

Odkanalizování lokality 1 je řešeno napojením na individuální ČOV + vsakováním trativodem.

g.6.1.3. Dešťové vody

Dešťové vody ze střech navrhovaných resp. ze zpevněných ploch v lokalitě 1 budou svedeny na terén.

g.7. Teplofikace

g.7.1. Napojení na plynovod

S napojením navrhované lokality na plynovod není uvažováno.

g.8. Energetika - napojení na elektrické rozvody

Lokalitu 1 lze napojit na stávající NN rozvody, vedené poblíž lokality. Předpokládanou potřebu výkonu v je možné zajistit bez problémů.

g.9. Spoje a telekomunikace - napojení na telekomunikační rozvody

# S napojením lokality 1 na místní telefonní kabely není uvažováno.

g.10. Doprava – napojení na komunikační systém

g.10.1. Napojení na komunikační systém

Lokalita 1 je přístupná z místní komunikace, vedoucí podél lokality.

g.11. Limity využití území

g.11.1. Ochranná pásma silniční

Tato pásma se ve změně č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí neuplatňují.

g.11.2. Ochranné pásmo ČD

Toto pásmo se ve změně č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí neuplatňuje.

g.11.3. Ochranná pásma hluková

Tato pásma se ve změně č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí neuplatňují.

g.11.4. Ochranná pásma vodních zdrojů a toků, manipulační pruhy

Tato pásma se ve změně č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí neuplatňují.

g.11.5. Stanovená záplavová území

Tato pásma se ve změně č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí neuplatňují.

g.11.6. Ochranná pásma vodovodních řadů

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu.

g.11.7. Ochranná pásma kanalizačních stok

Tato pásma se ve změně č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí neuplatňují.

g.11.8. Ochranná pásma elektro

venkovní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	7 m

elektrické stanice (od zdi nebo oplocení) :	20 m

g.11.9. Ochranná pásma telekomunikace

U podzemního vedení telekomunikační sítě (PVTS) je stanoveno 1.5 m.

g.11.10. Ochranná pásma PUPFL a přírodních rezervací

V rámci změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nejsou tato pásma uplatněna, PUPFL nejsou dotčeny.

g.11.11. Ochranná pásma zemědělství

V rámci změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nejsou tato pásma uplatněna.

g.12. Ochrana životního prostředí

g.12.1. Problematika čištění vod

Odkanalizování lokality 1 je řešeno napojením na individuální ČOV + vsakováním trativodem na vlastní lokalitě.

g.12.2. Problematika čistoty ovzduší + inverze

Problematika čistoty ovzduší + inverze není změnou č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí dotčena.

g.12.3. Problematika hluku

Negativní účinky hluku na obyvatele se v rámci změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nepředpokládají.

g.12.4. Zneškodňování pevných odpadů - návrh

Zneškodňování odpadů bude probíhat v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy v rámci obce Sudislav nad Orlicí.

g.12.5. Rekultivované skládky

V rámci navrhované lokality se rekultivované skládky nenacházejí.

g.12.6. Krajina, zeleň a příroda

Zásadním výchozím materiálem pro změnu č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí je Územní systém ekologické stability krajiny, RNDr. Leo Bureš, Ekoservis Jeseníky, 1997.

g.12.7. Ochrana přírody

Navrhovaná lokalita 1 nijak nezasahuje do ochrany přírody.

g.12.8. Systém ekologické stability (ÚSES)

Pro obec Sudislav nad Orlicí je zpracován Územní systém ekologické stability krajiny, RNDr.Leo Bureš, Ekoservis Jeseníky, 1997.

g.13. Zvláštní požadavky a pokyny

g.13.1. Požární ochrana

V rámci lokality bude řešena v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy.

g.13.2. Ochrana před geologickými vlivy

S ochranou před geologickými vlivy není v rámci navrhované lokality uvažováno.

g.14. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva

g.14.1. Zóny havarijního plánování

Tyto zóny se ve změně č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí neuplatňují.

g.14.2. Místa shromažďování

Zůstávají beze změn.

g.14.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

Zůstávají beze změn.

g.14.4. Varování

Zůstává beze změn.

g.14.5. Informování

Zůstává beze změn.

g.14.6. Ukrytí

Zůstává beze změn.

h. informacE o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Dotčený orgán KÚ Pk odbor životního prostředí ve svém stanovisku k návrhu Zadání změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí došel k závěru, že dokumentace nebude posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále sdělil, že změna č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí nemůže mít významný vliv na vymezení ptačí oblasti ani evropsky významné lokality navržené ke dni 28.07.2008. Lze konstatovat, že v rámci změny č. 1 ÚPO Sudislav nic nebrání vytvoření předpokladu k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části územního plánu obce) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika málo volných pozemcích. Lze tedy konstatovat, že zastavěné území je stabilizováno a nová výstavba v něm není mimo několika málo případů  možná.

V rámci změny č. 1 dochází k vymezení nové zastavitelné plochy o výměře cca 0,08 ha. Vzhledem k malé rozloze této zastavitelné plochy není vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch dále rozvíjeno.

i. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

i.1. Navrhovaný zábor ZPF mimo zastavěné území

LOKALITA  1

Charakteristika : rovinný pozemek u místní komunikace v JV část obce

| číslo parcely | kultura | BPEJ | třída ochrany | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 | TTP | 52 501 | 1 | bydlení venkovského typu | 699 | 699 |
| 667/4 | TTP | 52 501 | 1 |  | 108 | 108 |
|  |  |  |  |  | celkem | 807 |

CELKEM navrhovaný zábor ZPF mimo zastavěného území 807 m2 tj. 0,0807 ha

Poznámka : obě parcely nejsou již delší čas nijak zemědělsky využívány a není zájem zde jakýmkoliv způsobem hospodařit. Navrhované využití těchto parcel pro bydlení je proto jedním z mála možných a smysluplných způsobů využití.

i.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Se záborem PUPFL není v rámci Změny č. 1 ÚPO Sudislav nad Orlicí uvažováno, plochy PUPFL zůstávají beze změn. Zákon č. 289/1995 o lesích je plně respektován. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem není problematika PUPFL dále podrobněji rozvíjena v textové ani výkresové části.

j. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

K projednávanému návrhu předmětné změny nebyly podány žádné námitky.

k. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

K projednávanému návrhu změny nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Je sestavena v souladu s původním členěním výkresové části územního plánu.

### B.c.	Zábor ZPF – výřez		1 : 2880 – 1 list

B.d.	Širší vztahy, schéma situování lokality	        		1 : 25000 – 1 list

P O U Č E N Í

Proti změně č. 1 územního plánu obce Sudislav nad Orlicí vydané formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V Sudislavi nad Orlicí dne 04.01.2010

| PhDr. Jan Veverka v.r. |  | Pavel Šustr v.r. |
| --- | --- | --- |
| starosta obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj. 26.01.2010.