OBEC SOPOTNICE

Sopotnice 273, 561 15

změna č. 1 Územního plánu

Sopotnice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2010

Pořizovatel :

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Stavební úřad – Lukáš Franz

# Sychrova 16

Ústí nad Orlicí

Zpracovatel :

Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS

Autorizovaný architekt

Husova 888

Ústí nad Orlicí

září 2010

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2010

o vydání změny č. 1 územního plánu Sopotnice.

Zastupitelstvo obce Sopotnice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona     č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

tuto změnu č. 1 územního plánu Sopotnice vydaného usnesením Zastupitelstva obce       č. 143/08 ze dne 29.5.2008 formou opatření obecné povahy č. 1/2008.

1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

a.	Vymezení zastavěného A ZASTAVITELNÉHO území

Zastavěné území je stanoveno ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 58 a je zakresleno ve výkresové části v rámci původní grafiky. V rámci lokalit Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3. dojde k rozšíření zastavitelných ploch.

b.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Nová výstavba je navrhována do 3 lokalit dle konkrétních požadavků vlastníků těchto parcel (lokality Z 1.1. a Z 1.2.) resp. dle požadavků obce Sopotnice (lokalita Z 1.3.). Plochy jednotlivých navrhovaných lokalit navazují na stávající zastavěné resp. zastavitelné plochy.

c.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,

ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c. 1. Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce obce Sopotnice vychází ze stávající urbanistické struktury, kterou vhodným způsobem rozvíjí tak, aby navrhované plochy co nejpřirozeněji navazovaly na původní urbanistické členění obce a vhodně doplňovaly celý sídelní útvar.

c. 2. Vymezení zastavitelných ploch

Jako  zastavitelné plochy jsou vymezeny 3 lokality č. Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3.

LOKALITA Z 1.1. v k. ú. Sopotnice

| číslo parcely | kultura | BPEJ | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1244/2 | TTP | 76 901 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | 1140 | 1140 |
| 1244/3 | TTP | 76 901 |  | 324 | 324 |
| 3036/2 část | TTP | 74 167 |  | 303 | 98 |
|  |  |  |  | celkem | 1562 |

LOKALITA Z 1.2. v k. ú. Sopotnice

| číslo parcely | kultura | BPEJ | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302/25 | TTP | 74 410 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | 3903 | 3903 |
|  |  |  |  | celkem | 3903 |

Poznámka 1 : při případném umísťování staveb v lokalitě Z 1.2. bude respektováno ochranné pásmo 6 m od břehové hrany vodního toku „LP3 Sopotnice“

LOKALITA Z 1.3. v k. ú. Sopotnice

| číslo parcely | kultura | BPEJ | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2167/1 část | orná půda | 72.541 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | 232623 | 88482 |
| 1946/2 část | TTP | 72.541 |  | 7688 | 400 |
| 2923/1 část | ost. plocha | nemá |  | 515 | 58 |
| 2167/4 | orná půda | 72 541 |  | 4666 | 4666 |
| 2174/1 | ost. plocha | nemá |  | 261 | 261 |
| 2174/2 | ost. plocha | nemá |  | 69 | 69 |
| 2286/2 | orná půda | 72 541 |  | 957 | 957 |
|  |  |  |  | celkem | 94893 |

Poznámka 1 : vzhledem k rozloze této lokality je zde navrženo zpracování zastavovací studie, která daný zámysl upřesní. Tato zastavovací studie bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru ŠKMT MěÚ Ústí nad Orlicí z důvodu toho, že lokalita Z 1.3. se bezprostředně dotýká kulturní památky kostela sv. Zikmunda, r.č. 32981/6-4071.

d.	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její	umísťování

d.1. Doprava – napojení na komunikační systém

Dopravní napojení všech lokalit Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3. je bez problémů možné ze stávajících místních komunikací.

d.2. Vodní hospodářství - zásobování vodou

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na stávající vodovodní řady, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na stávající vodovodní řady, vedoucí poblíž navrhované lokality, v případě potřeby posílené.

d.3. Kanalizace a čištění odpadních vod

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na navrhovanou kanalizační stoku splaškové kanalizace, vedoucí poblíž navrhované lokality v místní komunikaci – viz současný ÚP resp. v souladu s platnou legislativou.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na navrhované kanalizační stoky splaškové kanalizace, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP resp. v souladu s platnou legislativou.

d.4. Dešťové vody

Dešťové vody ze střech navrhovaných objektů resp. ze zpevněných ploch budou v lokalitách Z 1.1. a Z 1.2. svedeny na terén.

Dešťové vody ze střech navrhovaných objektů resp. ze zpevněných ploch v lokalitě Z1.3. budou svedeny na terén resp. částečně do navrhované dešťové kanalizace, zaústěné do potoka Sopotnice.

d.5. Napojení na plynovod

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na stávající STL rozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na stávající STL rozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP s tím, že bude nutné prověřit jejich kapacitu a provést případná technická opatření.

d.6. Energetika - napojení na elektrické rozvody

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na stávající elektrorozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na stávající elektrorozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP s tím, že bude nutné prověřit jejich kapacitu.

d.7. Spoje a telekomunikace - napojení na telekomunikační rozvody

Lokality Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3. lze v případě požadavku napojit na stávající telekomunikační rozvody, vedoucí poblíž jednotlivých lokalit.

e.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich  využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e.1. Koncepce uspořádání krajiny

Z hlediska dlouhodobého rozvoje obce a urbanistické koncepce obce s důrazem na krajinný ráz jsou lokality Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3. pro funkci Bydlení v rodinných domech – venkovské vhodné, neboť navazuje na již stávající plochy bydlení. V rámci parcely 2167/1 není v žádném případě uvažováno se zástavbou rodinnými domy v celém rozsahu, jedná se zde o možnost převodu této parcely do vlastnictví obce od Pozemkového fondu.

### e.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) - lesy

V rámci lokalit Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3. k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedochází.

e.3. Územní systém ekologické stability

ÚSES zůstává beze změn.

e.4. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není Změnou č. 1 ÚP Sopotnice dotčena a zůstává beze změn.

e.5. Protierozní opatření

Protierozní opatření nejsou v rámci Změny č. 1 ÚP Sopotnice navrhována.

e.6. Ochrana před povodněmi

# Této oblasti se Změna č. 1 ÚP Sopotnice nedotýká.

e.7. Rekreace

# Této oblasti se Změna č. 1 ÚP Sopotnice nedotýká.

e.8. Dobývání nerostů

# Této oblasti se Změna č. 1 ÚP Sopotnice nedotýká.

e.9. Přírodní rezervace, parky, rozsáhlá chráněná území apod.

# Této oblasti se Změna č. 1 ÚP Sopotnice nedotýká.

f.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití S určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, Nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně  Základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

Současné regulativy pro plochy BV – Bydlení – v rodinných domech zůstávají beze změn.

g.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro sanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Nejsou v rámci Změny č. 1 ÚP Sopotnice vymezovány.

# h.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou v rámci Změny č. 1 ÚP Sopotnice vymezovány.

# i.	Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Nejsou v rámci Změny č. 1 ÚP Sopotnice vymezovány.

j.	Vymezení ploch A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Nejsou v rámci Změny č. 1 ÚP Sopotnice vymezovány.

k.	Údaje o počtu listů změny územního plánu

Textová část návrhu Změny č. 1 ÚP Sopotnice obsahuje 5 listů.

2. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Grafická část změny obsahuje 4 výkresy:

I. a.	Výkres základního členění území

I. a.1.	Výkres základního členění území – lokality Z 1.1. a Z 1.2. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list I. a.2.	Výkres základního členění území – lokalita Z 1.3. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list

I. b.	Hlavní výkres

I. b.1.	Hlavní výkres – lokality Z 1.1. a Z 1.2. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list

I. b.2.	Hlavní výkres – lokalita Z 1.3. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list

# O D Ů V O D N Ě N Í

1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

a. Postup při pořízení změny

O pořízení předmětné změny rozhodlo Zastupitelstvo obce Sopotnice usnesením                  č. 206/09 ze dne 10.2.2009 a usnesením č. 222/06 ze dne 14.5.2009. Na základě těchto usnesení byl pořizovatelem vypracován návrh zadání změny č. 1 ÚP Sopotnice, který byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona, veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů byly do návrhu zadání zapracovány, připomínky veřejnosti nebyly vzneseny. Návrh zadání byl schválen Zastupitelstvem obce Sopotnice dne 28.11.2009 pod č. usn. 254/09.

Na základě smlouvy o dílo byl vypracováním návrhu změny územního plánu pověřen        Ing. arch Petr Kulda – TIPOS, Ústí nad Orlicí. Návrh byl odevzdán v dubnu r. 2010.

Návrh změny č. 1 ÚP Sopotnice byl projednán podle § 50 - 54 stavebního zákona:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 27.4.2010 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu změny byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od 6.4.2010 do 27.5.2010 a také byla k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/zmena-sopotnice/. Po ukončeném projednání bylo pořizovatelem zpracováno vyhodnocení uplatněných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a ostatních subjektů. Toto bylo předáno projektantovi jako pokyn k úpravě návrhu změny územního plánu plánu.

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh posouzen krajským úřadem (stanovisko ze dne 23.6.2010 pod č.j. KrÚ 46319/2010 OSRKEF),

- Upravený a posouzený návrh změny č. 1 územního plánu byl projektantem předán pořizovateli v červenci r. 2010. Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh změny č. 1 ÚP Sopotnice vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě v Sopotnici od 28.7.2010 do 15.9.2010 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/zmena-sopotnice/

- Veřejné projednání se konalo 15.9.2010 od 14,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sopotnici (zápis z tohoto jednání je uložen ve spisu na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

- V rámci řízení o návrhu č. 1 změny územního plánu nebyly podány žádné námitky ani připomínky z  řad veřejnosti, uplatněná stanoviska dotčených orgánů byla pořizovatelem vypořádána. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 územního plánu s požadavky dle § 53 odst. 4 stavebního zákona a dopracoval odůvodnění změny č. 1 územního plánu. Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu s jejím odůvodněním předložil pořizovatel v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona dne 29.9.2010 na jednání Zastupitelstva obce Sopotnice.

b.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b.1. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

b.1.1. Koordinace s Politikou územního rozvoje ČR 2008

Politika územního rozvoje ČR 2008 jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády č. 929 dne 20.07.2009. Rozvojová osa OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová – Mohelnice - Olomouc – Přerov zahrnuje obce s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R 35, silnici I/35 a železniční trať č. 010 a 270.

Dále je obec Sopotnice dotčena podle schéma 8. Elektroenergetika oddílu 5. Koridory technické infrastruktury stávajícím elektrickým vedením 400 kV.

Změna č. 1 ÚP Sopotnice je v souladu s touto dokumentací, lokality změny č. 1 nekolidují s výše uvedenými záměry nadmístního významu.

b.1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) byly vydány usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/170/10 dne 29.4.2010. Podle ZÚR Pk se obec Sopotnice ve výkresu Oblast a osy nachází v rozvojové ose krajské úrovně Osk 2, z výkresu ÚSES do správního území obce v severní části zasahuje navrhovaný nadregionální biokoridor K 81 (včetně ochranného pásma), dále se ve správním území obce nacházejí funkční regionální biokoridory RK 811 a RK 814. Navrhovaný NRBK K 81 je v ZÚR Pk veden jako veřejně prospěšné opatření (U08). Ve výkresu Ploch a koridorů nadmístního významu je na území obce Sopotnice navržen koridor územní rezervy pro umístění přeložky silnice I/14. Z výkresu Technické infrastruktury vyplývá pro obec přítomnost stávajícího elektrického vedení 400 kV a 110 kV. Jihovýchodní část obce Sopotnice je také dle výkresu Plochy a koridory vymezena k prověření územní studií. V Koordinačním výkresu je na území obce zakreslen Přírodní park Orlice. Uvedené prvky nadmístního významu jsou změnou               č. 1 územního plánu Sopotnice respektovány resp. lokality změny č. 1 se jich nedotýkají.

b.1.3. Další dokumenty vydané Pardubickým krajem, které je třeba respektovat

- Program rozvoje Pardubického kraje

- Územní energetická koncepce Pardubického kraje

- Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Pk na životní prostředí - SEA

- Akční plán energetiky Pardubického kraje

- Regionální inovační strategie Pardubického kraje

- Energetika Pardubického kraje – doložka krizového řízení

- Regionální surovinová politika Pardubického kraje

- Koncepce ekologické výchovy

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

- Koncepce odpadového hospodářství kraje

- Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

- Koncepce protipovodňové ochrany Pk

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

- Koncepce ochrany přírody Pk

- Aktualizace programu snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší Pk

b.1.4. Koordinace s obcemi sousedícími s řešeným územím

Obec Sopotnice sousedí na severu s městem Potštejn, na severovýchodě s obcí Česká Rybná, na východě malým kouskem s obcí Hejnice, na jihu s obcí České Libchavy a Velká Skrovnice a na západě s obcí Polom resp. Lhoty u Potštejna. Ke kolizím mezi jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí nedochází.

c. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Změna č. 1 ÚP Sopotnice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona.

d. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Změna č. 1 ÚP Sopotnice je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Postup při pořízení změny je uveden v Odůvodnění v kap. a.

e. Vyhodnocení souladu s  požadavky Zvláštních právních Předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů,  popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Sopotnice bylo zasláno následujícím orgánům státní správy a organizacím:

# Dotčené orgány:

Ministerstvo dopravy ČR, nábr. L. Svobody 1222, Praha – bez stanoviska

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha – bez připomínek

Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, Hradec Králové – bez připomínek

Ministerstvo zemědělství, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Krajská hygienická stanice Pk, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále vydala stanovisko k řízení o změně územního plánu – bez připomínek

Krajský úřad Pk, odbor dopravy a SH, Komenského náměstí 125, Pardubice - bez stanoviska

Krajský úřad Pk, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice – požadujeme přehodnotit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokalita č. Z1.3 - 23,8646 ha (část - BPEJ 72511, třída ochrany I.) - výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. U dané lokality se nejedná ani o zarovnání hranice zastavěného území správního obvodu obce. V daném katastru je dostatek ploch nižších bonit

Vyhodnocení: lokalita Z 1.3 je upravena (zmenšena) – toto řešení je projednáno a písemně odsouhlaseno odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje (souhlas ze dne 5.8.2010, č.j. KrÚ 56017/2010/OŽPZ/Bo)

Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí - bez připomínek

Městský úřad, odbor dopravy, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí - bez stanoviska

Městský úřad, odbor ŠKTM, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí - bez stanoviska

Hasičský záchranný sbor Pk, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o změně územního plánu – bez připomínek

Obvodní báňský úřad, Horská 5, Trutnov – bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o změně územního plánu – bez připomínek

Státní energetická inspekce, nám. Republiky 12, Pardubice – bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o změně územního plánu – bez připomínek

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Piletická 57, Hradec Králové – bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o změně územního plánu – bez připomínek

Krajský úřad Pk, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, Pardubice – bez připomínek

Sousední obce:

Obec České Libchavy – bez stanoviska

Obec Velká Skrovnice – bez stanoviska

Obec Polom – bez stanoviska

Obec Lhoty u Potštejna – bez stanoviska

Obec Potštejn – bez stanoviska

Obec Česká Rybná – bez stanoviska

Obec Hejnice – bez stanoviska

Ostatní subjekty:

Centrum dopravního výzkumu, Thámova 7, Praha - bez připomínek

## České dráhy a.s., nábř. L. Svobody 1222, Praha – bez připomínek

České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144, Praha - bez stanoviska

Telefónica O2, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - bez stanoviska

Český telekomunikační úřad, Velké náměstí 1,Hradec Králové - bez stanoviska

## Lesy České republiky, s.p., Přemyslova  1106, Hradec Králové - bez připomínek

## Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové – bez připomínek

## Pozemkový fond České republiky, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí - bez stanoviska

## Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha - bez připomínek

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlaváčova 902, Pardubice – požadujeme respektovat stávající trasu silnice I/14 včetně ochranného pásma dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhodnocení: stávající trasa silnice I/14 včetně ochranného pásma je změnou č. 1 územního plánu respektována, lokality změny č. 1 se nenacházejí v OP ani blízkosti silnice I/14

Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha – bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o změně územního plánu – bez připomínek

Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha – bez připomínek

Vojenská stavební a ubytovací správa, Teplého 1899, Pardubice – bez připomínek

ČEZ Distribuce a.s., Duhová 2/1444, Praha – bez připomínek

VČP Net, s.r.o., Pražská třída 702, Hradec Králové – respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem

Vyhodnocení: plynárenská zařízení včetně OP jsou změnou č. 1 územního plánu respektovány, v lokalitách změny ÚP se plynárenská zařízení nenacházejí

- zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP (pozn.: společně se stanoviskem byl předán zákres).

Vyhodnocení: plynárenská zařízení jsou v návrhu změny zakresleny v aktuálním stavu podle předaného zákresu

Úřad pro civilní letectví České republiky, letiště Ruzyně, Praha – bez připomínek

Zemědělská vodohospodářská správa, M.J.Kociana 39, Ústí nad Orlicí - bez stanoviska

Vodovody a kanalizace, Slezská 350, Jablonné nad Orlicí - bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství -          č.j. KrÚ 56017/2010/OŽPZ/Bo ze dne 5.8.2010 - souhlas k uvedené věci „ÚP Sopotnice, změna č. 1“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí – č.j. 25467/2010/ ŽP/4080/Bu ze dne 30.7.2010 – souhlas s vymezením zastavěného území s touto podmínkou: lokality změn, které doposud nejsou v zastavěném území, nelze do něho zahrnout, protože nesplňují podmínky uvedené v § 58 odst. 2 stavebního zákona – tato podmínka je splněna.

f. Vyhodnocení splnění zadání

Změna č. 1 ÚP Sopotnice je zpracována na základě Zadání Změny č. 1 ÚP Sopotnice, které bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28.11.2009 pod číslem usnesení 254/09. Lze konstatovat, že všechny požadavky a pokyny, obsažené v Zadání, byly splněny.

g.	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Změna č. 1 ÚP Sopotnice je vzhledem k jednoznačnosti dané problematiky zpracována pouze v 1 variantě. Přijaté řešení splňuje všechny požadavky a je rovněž v souladu s příslušnou legislativou.

g.1. Základní údaje

g.1.1. Použité podklady

- ÚP Sopotnice

- vlastní průzkumy a rozbory

g.1.2. Vymezení zájmového území

Řešené území sestává z jednoho katastrálního území Sopotnice. Celková plocha katastru obce je 1357.2154 ha.

g.1.3. Popis území – místopis

Obec Sopotnice se nachází ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji podél silnice I/14. Jednotlivé lokality Změny č. 1 jsou situovány v rámci katastru – viz mapa širších vztahů.

g.2. Geografie a geologie

g.2.1. Geologické poměry

Geologický průzkum v jednotlivých lokalitách nebyl prováděn.

g.2.2. Radonové poměry

Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu na různých horninových podloží lze očekávat v terénech na křídových a permských zvětralinách převážně střední radonový index.

g.3. Historie

g.3.1. Památková péče

Pro lokalitu Z 1.3. bude zpracována zastavovací studie. Tato zastavovací studie bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru ŠKMT MěÚ Ústí nad Orlicí z důvodu toho, že lokalita Z 1.3. se bezprostředně dotýká kulturní památky kostela sv. Zikmunda, r.č. 32981/6-4071. Lokalitami Z 1.1. a Z 1.2. není tato oblast nijak dotčena. Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé zájmové území považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/200 Sb.m.s. se všemi důsledky z toho plynoucími.

g.4. Demografie

Tato oblast není Změnou č. 1 ÚP Sopotnice nijak dotčena. V rámci parcely 2167/1 není v žádném případě uvažováno se zástavbou rodinnými domy v celém jejím rozsahu a tím pádem k masivnímu nárůstu obyvatel obce, jedná se zde o možnost převodu této parcely do vlastnictví obce od Pozemkového fondu s využitím pro další činnosti v rámci regulativů pro plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské.

g.5. Přehled a charakteristika funkčních ploch

g.5.1. Plochy BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

Jako plochy BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské jsou navrženy lokality Z 1.1.,    Z 1.2. a Z 1.3. o celkové ploše 100 358 m2.

Poznámka : vzhledem k rozloze lokality Z 1.3. je navrženo zpracování zastavovací studie, která daný zámysl upřesní. Tato zastavovací studie bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru ŠKMT MěÚ Ústí nad Orlicí z důvodu toho, že lokalita Z 1.3. se bezprostředně dotýká kulturní památky kostela       sv. Zikmunda, r.č. 32981/6-4071.

g.6. Vodní hospodářství

g.6.1. Zásobování vodou

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na stávající vodovodní řady, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na stávající vodovodní řady, vedoucí poblíž navrhované lokality, v případě potřeby posílené.

g.6.2. Výpočet spotřeby vody pro lokalitu Z 1.3.

V rámci parcely 2167/1 není v žádném případě uvažováno se zástavbou rodinnými domy v celém rozsahu, jedná se zde o možnost převodu této parcely do vlastnictví obce od Pozemkového fondu.

Z tohoto důvodu je v návrhovém období 10 let uvažováno s výstavbou max. ~ 20 RD.

~ 20 RD x 3,5 osob = 70 osob x 125 l/osobu/den = 8,75 m3/den = 0,1 l/sec

Qšp = 0,1 x 1,34 = 0,134 l/sec

g.6.3. Kanalizace a čištění odpadních vod

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na navrhovanou kanalizační stoku splaškové kanalizace, vedoucí poblíž navrhované lokality v místní komunikaci – viz současný ÚP resp. v souladu s platnou legislativou.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na navrhované kanalizační stoky splaškové kanalizace, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP resp. v souladu s platnou legislativou.

g.6.4. Dešťové vody

Dešťové vody ze střech navrhovaných objektů resp. ze zpevněných ploch budou v lokalitách Z 1.1. a Z 1.2. svedeny na terén.

Dešťové vody ze střech navrhovaných objektů resp. ze zpevněných ploch v lokalitě Z 1.3. budou svedeny na terén resp. částečně do navrhované dešťové kanalizace, zaústěné do potoka Sopotnice

g.7. Teplofikace

g.7.1. Napojení na plynovod

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na stávající STL rozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na stávající STL rozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP s tím, že bude nutné prověřit jejich kapacitu a provést případná technická opatření.

g.8. Energetika

g.8.1. Napojení na elektrické rozvody

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na stávající elektrorozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na stávající elektrorozvody, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP s tím, že bude nutné prověřit jejich kapacitu.

g.8.2. Navýšení příkonu v lokalitě Z 1.3.

předpokládaný příkon 1 RD : P1 = 11.0 kW

navýšení příkonu nové výstavby : 20 RD x 11.0 kW = 220 kW

g.9. Spoje a telekomunikace - napojení na telekomunikační rozvody

Lokality Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3. lze v případě požadavku napojit na stávající telekomunikační rozvody, vedoucí poblíž jednotlivých lokalit.

g.10. Doprava – napojení na komunikační systém

Dopravní napojení všech lokalit Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3. je bez problémů možné ze stávajících místních komunikací.

g.11. Limity využití území

g.11.1. ochranná pásma elektro

V lokalitě Z 1.3. je třeba respektovat ochranné pásmo vzdušného vedení VN 110 kV = 12 m.

g.11.2. ochranná pásma telekomunikačních kabelů

V lokalitě Z 1.3. je třeba respektovat ochranné pásmo telekomunikačních kabelů 1,5 m.

g.11.3. ochranná pásma vodovodních řadů

V lokalitě Z 1.3. je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodních řadů 1,5 m od povrchu potrubí.

g.12. Ochrana životního prostředí

g.12.1. Problematika čištění vod

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na navrhovanou kanalizační stoku splaškové kanalizace, vedoucí poblíž navrhované lokality v místní komunikaci – viz současný ÚP resp. v souladu s platnou legislativou.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na navrhované kanalizační stoky splaškové kanalizace, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP resp. v souladu s platnou legislativou.

g.12.2. Problematika čistoty ovzduší + inverze

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. lze napojit na stávající STL rozvody zemního plynu, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP.

Lokalitu Z 1.3. lze napojit na stávající STL rozvody zemního plynu, vedoucí poblíž navrhované lokality – viz současný ÚP s tím, že bude nutné prověřit jejich kapacitu a provést případná technická opatření.

Problematika čistoty ovzduší + inverze není Změnou č. 1 ÚP Sopotnice dotčena.

g.12.3. Problematika hluku

Tato oblast není Změnou č. 1 ÚP Sopotnice nijak dotčena.

g.12.4. Zneškodňování pevných odpadů - návrh

Zneškodňování odpadů v jednotlivých lokalitách bude zachováno resp. bude probíhat v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy.

g.12.5. Rekultivované skládky

V rámci jednotlivých lokalit se rekultivované skládky nenacházejí.

g.12.6. Krajina, zeleň a příroda

Změna č. 1 ÚP Sopotnice nijak zvlášť neovlivní krajinu, zeleň přírodu v obci.

g.12.7. Ochrana přírody

Jednotlivé lokality Změny č. 1 ÚP Sopotnice nijak nezasahují do ochrany přírody.

g.12.8. Systém ekologické stability (ÚSES)

ÚSES zůstává beze změn.

g.13. Zvláštní požadavky a pokyny

g.13.1. Požární ochrana

V rámci všech lokalit bude řešena v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy.

g.13.2. Ochrana před geologickými vlivy

Geologický průzkum v jednotlivých lokalitách nebyl prováděn, s ochranou před geologickými vlivy není v rámci jednotlivých lokalit uvažováno..

g.14. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva

g.14.1. Zóny havarijního plánování

Jsou stanovovány podél silnic I. a II. třídy v šířce 200 metrů od osy silnic na obě strany a dotýkají se pouze lokalit Z 1.1. a Z 1.3. Ve stávajícím ÚP nejsou uváděny ani v textové, ani ve výkresové části.

g.14.2. Místa shromažďování

Lze využít místa shromažďování v blízkosti jednotlivých lokalit.

g.14.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

Lokality změny č. 1 ÚP Sopotnice nebudou při mimořádných událostech využívány, lze využít plochy v blízkosti jednotlivých lokalit.

g.14.4. Varování

Stávající systém sirén spolehlivě pokryje plochu všech navrhovaných lokalit.

g.14.5. Informování

Obyvatelstvo lze informovat pevnými linkami resp. mobily stejně jako v současnosti.

g.14.6. Ukrytí

Tato oblast zůstává prakticky beze změn, lze využít stávající místa ukrytí poblíž jednotlivých navrhovaných lokalit.

h. informacE o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

h.1. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno a nebylo tedy zpracováno. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle ustanovení § 7 a 10i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vyjádřením č.j. 41320/2009/OŽPZ/PI ze dne 10.9.2009, došel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že „Návrh zadání změny č. 1 ÚP Sopotnice“ nebude posuzován podle citovaného zákona. Dále ve svém vyjádření ze dne 24.8.2009 sdělil, že koncepce „Změny č. 1 ÚP Sopotnice“, předkládaná v etapě návrh zadání nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (Natura 2000).

h.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Lze konstatovat, že zastavěné území obce je stabilizováno a nová výstavba v něm není mimo několika málo případů možná. V rámci Změny č. 1 dochází k vymezení nových zastavitelných ploch. Jedná se o lokality Z 1.1., Z 1.2. a Z 1.3.

Lokality Z 1.1. a Z 1.2. : navazují na stávající plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské, které rozšiřují vhodným způsobem ve velmi malém rozsahu. Vzhledem k malé rozloze těchto zastavitelných ploch není vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch dále rozvíjeno.

Lokalita Z 1.3. : jedná se sice o poměrně velkou plochu, ovšem v rámci parcely 2167/1 není v žádném případě uvažováno se zástavbou rodinnými domy v celém rozsahu, jedná se zde o možnost převodu této parcely do vlastnictví obce od Pozemkového fondu s tím, že v návrhovém období 10 let je zde uvažováno s výstavbou max. ~ 20 RD s využitím zbytku plochy pro další činnosti v rámci regulativů pro plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské. Vzhledem k rozloze této lokality je zde na-vrženo zpracování zastavovací studie, která daný zámysl upřesní.

i.	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného Řešení     na	zemědělský půdní fond a  pozemky určené k plnění funkce lesa

Přehledný seznam jednotlivých lokalit

| lokalita | funkční využití lokality | popis lokality |
| --- | --- | --- |
| Z 1.1. | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | mírný JV svah pod místní komunikací |
| Z 1.2. | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | mírný JV svah podél místní komunikace |
| Z 1.3. | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | mírný JZ svah na jihovýchodním okraji obce |

Poznámka 1 : v navrhovaných lokalitách uvažovaného záboru ZPF nejsou evidovány žádné investice do zemědělské půdy (meliorace apod.)

i.1. Předpokládaný zábor ZPF mimo zastavěné území

LOKALITA Z 1.1. v k. ú. Sopotnice

| číslo parcely | kultura | třída ochrany BPEJ | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1244/2 | TTP | 76 901 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | 1140 | 1140 |
| 1244/3 | TTP | 76 901 |  | 324 | 324 |
| 3036/2 část | TTP | 74 167 |  | 303 | 98 |
|  |  |  |  | celkem | 1562 |

LOKALITA Z 1.2. v k. ú. Sopotnice

| číslo parcely | kultura | třída ochrany BPEJ | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302/25 | TTP | 74 410 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | 3903 | 3903 |
|  |  |  |  | celkem | 3903 |

LOKALITA Z 1.3. v k. ú. Sopotnice

| číslo parcely | kultura | třída ochrany BPEJ | popis navrhovaného využití | výměra celé parcely m2 | výměra navrhovaného záboru m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2167/1 část | orná půda | 72.541 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | 232623 | 88482 |
| 1946/2 část | TTP | 72.541 |  | 7688 | 400 |
| 2167/4 | orná půda | 72 541 |  | 4666 | 4666 |
| 2286/2 | orná půda | 72 541 |  | 957 | 957 |
|  |  |  |  | celkem | 94505 |

Celkový předpokládaný zábor ZPF v rámci Změny č. 1 mimo zastavěné území : 99 970 m2 tj. 9,9970 ha

Poznámka k předpokládanému záboru ZPF v rámci lokality Z 1.3. : v rámci parcely 2167/1 není v žádném případě uvažováno se zástavbou rodinnými domy v celém rozsahu, jedná se zde o možnost převodu této parcely do vlastnictví obce od Pozemkového fondu s tím, že v návrhovém období 10 let je zde uvažováno s výstavbou max. ~ 20 RD s využitím zbytku plochy pro další činnosti v rámci regulativů pro plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské bez nutného záboru ZPF. Vzhledem k rozloze této lokality je zde navrženo zpracování zastavovací studie, která daný zámysl upřesní.

i.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Se záborem PUPFL není uvažováno. Zákon č. 289/1995 o lesích je plně respektován. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem není problematika PUPFL dále rozvíjena v textové ani výkresové části.

j. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

K projednávanému návrhu předmětné změny nebyly podány žádné námitky.

k. VYHODNOCENÍ PŘÍPOMÍNEK

K projednávanému návrhu změny nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Grafická část odůvodnění změny obsahuje 5 výkresů:

II.a. Koordinační výkres

II.a.1.	Koordinační výkres – lokality Z 1.1. a Z 1.2. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list

II.a.2. Koordinační výkres – lokalita Z 1.3. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list

II.b. Širší vztahy – schéma situování jednotlivých lokalit	M 1 : 25 000 – 1 list

II.c. Předpokládaný zábor ZPF

II.c.1. Předpokládaný zábor ZPF – lokality Z 1.1. a Z 1.2. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list

### II.c.2. Předpokládaný zábor ZPF – lokalita Z 1.3. (výřez)	M 1 : 2880 – 1 list

P O U Č E N Í

Proti změně č. 1 územního plánu Sopotnice vydané formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V Sopotnici dne 29.9.2010

| Jan Antušek v.r. |  | Ladislav Martinec v.r. |
| --- | --- | --- |
| starosta obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona              č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj. 15.10.2010.